| Выполнение программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности многоквартирных жилых домов в 2013г. 1. Усиление теплозащиты стен и перекрытий (замена старых окон на стеклопакеты в местах общего пользования). |
| --- |
|  | 2013 г |
|  | Кол-во, шт | Стоимость, тыс.руб |
| Замена оконных блоков | 3007 | 19 241,52 |
| 2. Снижение эксплуатационных расходов в связи с применением современных материалов (полипропиленовый трубопровод). |
| 2013 г. Кол-во, домов Стоимость, тыс.руб Замена стального трубопровода ХВС,ГВС,ЦО 39 37 696,64 3. Оснащенность общедомовыми приборами учета тепловой энергии и расхода воды. 2013 г. Кол-во, домов Стоимость, тыс.руб Установка общедомовых приборов учета расхода воды Установка узлов учета тепловой энергии 585 259 080 |
| 4.Модернизация систем освещения на основе современных энергосберегающих светильников, светодиодов и оборудование систем освещения подъездов, лестничных клеток системами автоматического регулирования (датчиками движения, присутствия). |
| Перечень мероприятий 2013 год | Кол-во | Стоимость, тыс.руб. | Экономия эл.энергии, т. кВт | Экономическая эффективность, тыс.руб. |
| Внедрение энергосберегающих светильников (энергоэкономических) на лестничных клетках жилых домов | 6241 | 1 596 | 1 093,42 | 4 384,61 |
| Внедрение энергосберегающих светильников (светодиодных ) на лестничных клетках жилых домов | 401 | 4 536 | 79,28 | 317,91 |
| Оснащение подъездов и лестничных клеток датчиками движения, присутствия |  |  |  |  |
| Замена светильников уличного освещения на энергоэкономические |  |  |  |  |
| Внедрение многоставочных счетчиков эл.энергии (многотарифные счетчики с подключением к информационной магистрали АСКУЭ) |  |  |  |  |
| Установка фотореле (приборов «день-ночь») на пунктах включения уличного и дворового освещения, подъездного освещения | 112 | 78,75 | 38,7 | 155,19 |
| Внедрение самонесущих изолированных проводов | 5018 | 787,5 | 2,79 | 11,19 |
| Итого: за 2013 год 6 998,25 1 214,19 4 868,9 |
| Перечень показателей оценки эффективности выполнения программы энергосбережения |
| № п/п | Показатели | 2013 г. |
| 1 | Экономия тепловой энергии; Гкал | 17 145,3 |
| 2 | Экономия тепловой энергии; тыс.руб. | 32 520 |
| 3 | Годовое сокращение потребления электроэнергии; т. кВт | 1 214,19 |
| 4 | Экономическая эффективность; тыс. руб. | 4 868,9 |